MEGJELENÍTŐ ESZKÖZÖK

MONITOROK, KÉPERNYŐK, KIJELZŐK FAJTÁI, FONTOSABB TULAJDONSÁGAI

MIK AZOK A MEGJELENÍTŐ ESZKÖZÖK?

A megjelenítő eszközök (monitorok, kijelzők) a számítógépek (pl. asztali számítógép, laptop, tábla PC) és más eszközök (pl. mobiltelefonok) nélkülözhetetlen részei.

Feladatuk, hogy a különböző eszközökön tárolt adatokat, információkat a felhasználó számára láthatóvá, könnyen áttekinthetővé alakítsák.

MI AZ A PIXEL?

A monitorokon, kijelzőkön látható kép úgynevezett képpontok (pixelek) sokaságából áll össze, amelyek sorokba és oszlopokba vannak rendezve. Minél több pixel alkotja a képet, annál élesebb, részletgazdagabb, tisztább képet láthatunk.

MI AZ A FELBONTÁS?

A felbontás a megjelenítő eszközök egyik legfontosabb tulajdonsága.

Azt mutatja meg, hogy a képernyőn megjelenő kép soronként és oszloponként hány darab pixelből épül fel.

Például az 1024x768-as felbontás azt jelenti, hogy soronként 1024, oszloponként pedig 768 apró képpont alkotja a képet.

Minél nagyobbra állítjuk a felbontást, annál több pixelből áll majd a megjelenő kép, ezért élesebbnek, tisztábbnak látjuk. (Viszont minden objektum - pl. betűk, ikonok - kisebbek lesznek, és több fér el belőlük egy képernyőnyi területen.)

Néhány jellemző felbontás: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200, 1920x1200

MI AZ A KÉPMÉRET?

A képernyők jellemzően téglalap alakúak. A képméret (vagy más néven képátló) a téglalap szemközti csúcsai közötti távolságot, vagyis a téglalap átlójának hosszát adja meg.

A képátlót nem a nálunk elterjedt centiméterben szokták megadni, hanem az angolszász mértékegység-rendszerben található inch-et használják.

Az inch-nek más országokban is van megfelelője, ilyen például a magyar hüvelyk vagy a német zoll. Röviden egyébként mindegyiket "-lel jelöljük.

1" = 1 inch = 1 zoll = 1 hüvelyk = 2,54 cm

Néhány jellemző képméret: 14", 15", 17", 19", 21", 22", 23"

MI AZ A KÉPARÁNY?

A képarány azt mutatja meg, hogy a kijelző szélessége és magassága hogyan aránylik egymáshoz.

Például a 4:3-as képarány azt jelenti, hogy a kijelző szélessége 4, a magassága pedig 3 egység hosszú.

Jellemző képarányok: 4:3, 5:4, 16:9

MI AZ A SZÍNMÉLYSÉG?

A színmélységgel fejezzük ki azt, hogy a képernyőn megjelenő kép hányféle színárnyalatot tartalmazhat összesen.

A színmélységet általában bitekben szokták megadni, például:

8 bites színmélység - 28 = 256 színárnyalat

16 bites színmélység - 216 = 65.535 színárnyalat

24 bites színmélység - 224 = 16,7 millió színárnyalat

32 bites színmélység - 232 = 4 milliárd színárnyalat

MEGJELENÍTŐ ESZKÖZÖK CSOPORTOSÍTÁSA MŰKÖDÉSI ELVÜK ALAPJÁN

- CRT MEGJELENÍTŐK - Cathod Ray Tube = katódsugárcső vagy röviden képcső

- LCD MEGJELENÍTŐK - Liquid Crystal Display = folyadékkristályos kijelző

- TFT-LCD MEGJELENÍTŐK - Thin Film Transistor LCD = Vékonyréteg tranzisztor LCD

- PLAZMA MEGJELENÍTŐK

- OLED MEGJELENÍTŐK - Organic Light Emitting Diode = Szerves fénykibocsátó dióda